## Slide 1: Úvod do číslicovej (digitálnej) elektroniky (logických systémov)

## Slide 2: Analógový a digitálny signál
Analógový signál:
  Ľubovoľná hodnota – nekonečný počet hodnôt (“presnejší”)
  Zväčša bližší reálnemu svetu
Digitálny signál:
  Konečný (diskrétny ) počet hodnôt
  Ľahšie prenášateľný,
  odolnejší voči rušeniu,
  jednoduchšie zapamätateľný
Vzájomná konverzia pomocou AD a DA prevodníkov

## Slide 3: Reprezentácia digitálnych signálov
Digitálne (číslicové) systémy sú založené na použití dvoch jedine možných stavov reprezentovaných zvyčajne napätím o úrovniach HIGH (H) a LOW (L).
Číselný systém založený na dvojstavovom číselnom systéme sa nazýva binárny a využíva iba čísla 0 (log. 0) a 1 (log. 1).
Binárna číslica sa nazýva bit a je základnou jednotkou množstva informácie
Bity je možné zoskupovať do skupín (bajty, slová, …) a takto vyjadrovať komplexnejšiu informáciu.
Po elektrickej stránke môžeme priradiť:
  1 ~ H a 0 ~ L – pozitívna logika
  0 ~ L a 1 ~ H – negatívna logika

## Slide 4: Elektrická reprezentácia logických hodnôt
V ideálnom prípade by úrovne H a L predstavovali dve presné napätia
V reálnom sú predstavované dvoma intervalmi obmedzenými maximálnou a minimálnou hodnotou. Akékoľvek napätie v danom intervale predstavuje úroveň L, resp. H
Intervaly sú zvyčajne oddelené intervalom napätí, ktorý je „zakázaný“ a logická hodnota pre napätie z tohoto interval nie je definovaná
Úrovne L a H sa líšia pre rôzne technológie logických (digitálnych obvodov), napr.:
  CMOS (niektoré typové rady): H: 2 – 3,3V, L: 0 – 0,8V

## Slide 5: Časové priebehy digitálnych signálov
Zmeny hodnôt binárnych signálov, napr. Pri prenose majú formu postupnosti log. 0 a log.1 podľa prenášanej informácie
Zmeny sú často viazané na taktovací signál (hodiny, clock)
Skupiny bitov s určitým spoločným významom (napr. viacmiestne binárne čísla reprezentujúce okamžité hodnoty analógového signálu) môžu byť prenášané:
  naraz v jednom čase po viacerých vodičoch (paralelný prenos) alebo
  postupne v čase po jednom vodiči (sériový prenos

## Slide 6: Časové priebehy digitálnych signálov
Zmeny hodnôt binárnych signálov v elektrickej podobe majú formu postupnosti približne (!!!) pravouhlých impulzov.
Tvar elektrických impulzov nie je ideálny = presne pravouhlý, ale má skôr tvar lichobežníka doplneného zákmitmi, rušením a šumom
Preto pri meraní a testovaní elektronických logických systémov je potrebné rozlíšiť medzi priebehom logického signálu:
  odmeraným ako časový priebeh napätia napr. Osciloskopom (skutočný priebeh napätia so všetkými neideálnosťami)
  a priebehom odmeraným ako postupnosť logických hodnôt, meraných napr. logickým analyzátorom, ktorý zachytáva a zobrazuje skutočné priebehy elektrického signálu “zidealizovane”, teda tak, ako ich “vnímajú” logické obvody (log.1, log.0)

## Slide 7: Základné pojmy a definície
Logický (digitálny) systém je systém, ktorého sledované signály nadobúdajú vždy len jednu z dvoch možných hodnôt. Tieto logické systémy nazývame aj diskrétne systémy. Hodnoty, ktoré tieto signály nadobúdajú, nazývame log. 0 a log. 1. (niekedy z angličtiny True – T a False – F)
Logický systém vo forme obvodu budeme nazývať aj logický obvod a signály v obvode logické premenné.
Rozdelenie signálov v logickom systéme:
  Vstupné signály : x1, x2.... xn , resp. A, B, C ..... – predstavujú vstupný stav systému v čase tn - X(tn)
  Výstupné signály: y1, y2, .... Yn – predstavujú výstupný stav systému v čase tn - Y(tn)
  Vnútorné signály: opisujú vnútornú činnosť obvodu. s1, s2, .... Sn – predstavujú výstupný stav systému v čase tn - S(tn)

## Slide 8: Základné pojmy a definície
Správanie sa vstupných a výstupných signálov popisujeme pomocou logických funkcií. Každý vstupný stav (symbol) je pretransformovaný na nový výstupný stav (symbol) v čase tn predpisom
Y(t n1)  [S(t n), X(t n)] ( je zobrazenie S  X S)
A každý vnútorný stav je pretransformovaný na nový vnútorný stav v čase tn predpisom
S(t n1)  [S(t n), X(t n)] ( je zobrazenie S  X Y)
Tieto predpisy (vzťahy) definujú – opisujú správanie sa (logickú funkciu) akéhokoľvek logického obvodu
Každá logická funkcia je definovaná najviac pre M rôznych kombinácií hodnôt vstupných premenných (konečný počet).

## Slide 9
Činnosť logických systémov v čase
Logické systémy pracujú obvykle v diskrétnom čase, t. j. v plynule prebiehajúcom čase sa vyskytujú časové intervaly, v ktorých dvojhodnotové signály systému nadobúdajú určitú, v tomto intervale nemeniacu sa hodnotu. Tieto diskrétne, po sebe idúce a navzájom neprekrývajúce sa časové intervaly nazývame taktami systému.
Z hľadiska vymedzenia taktov na časovej osi a vymedzenia časových intervalov, v ktorých sa realizujú zmeny hodnôt signálov, možno logické systémy rozdeliť na synchrónne a asynchrónne.

## Slide 10
Činnosť logických systémov v čase
V synchrónnych systémoch sú takty určované osobitnými synchronizačnými signálmi, ktoré generuje osobitný synchronizačný systém (hodiny, clock). Takty potom zodpovedajú časovým intervalom rovným perióde hodín. V praxi ale existujú aj synchrónne systémy, v ktorých sa môže sledovaný signál meniť pri oboch hranách hodinového signálu alebo dokonca niekoľkokrát v rámci periódy CLK.
V asynchrónnych systémoch sú takty určované vstupnými a vnútornými signálmi. Nový takt začne vždy vtedy, keď hociktorý zo vstupných alebo vnútorných signálov nadobúda novú hodnotu. Takt pritom trvá dovtedy, kým všetky vstupné a vnútorné signály majú určitú, resp. jednu hodnotu.

## Slide 11
Opis činnosti logických systémov v čase
Booleova diskrétna matematika tvorí základ pre opis činnosti logických systémov a pomocou nej sa vyjadrujú a zapisujú logické funkcie.
Pre zjednodušenie a prehľadnosť sa opis dá vyjadriť aj pravdivostnými tabuľkami nazývanými aj tabuľka vnútornej funkcie alebo tabuľka prechodov daného logického systému.
Vstupné premenné | Výstupné premenné
A, B, C ... | Y1, Y2 ...
C | B | A | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
A | Sn | Sn+1 | Yn+1
0 | 0 | 0 | Yn
1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | Ẏn

## Slide 12
Príklad zložitejšieho obvodu - tabuľky iba pre vnútorné stavy

## Slide 13
Alternatívou pravdivostných tabuliek a zápisu logickej funkcie Booleovou algebrou sú Karnaughove mapy.
Mapa sa skladá z 2N okien, pričom N je počet vstupných premenných.
Každé okno reprezentuje jednu jednoznačnú kombináciu hodnôt vstupnej premennej.
Logickú funkciu zapisujeme tak, že do príslušného štvorčeka pre danú vstupnú kombináciu zapíšeme hodnotu výstupnej premennej.
V prípade ak má logický obvod viacero výstupov, pre každý výstup sa vytvorí samostatná mapa
1 | 0
A
1 | 1
0 | 1
A
B
Opis pomocou Karnaughovej mapy
A=1
B=1
A=0
A=0
A=1
B=0
Výstupné hodnoty (Y)

## Slide 14: Opis algebrickými výrazmi
Algebraický výraz opisujúci funkciu logického obvodu využíva pravidlá Booleovskej logiky, pričom základnými operáciami sú logický súčin, logický súčet a negácia.
Výpis algebrického tvaru logickej funkcie prevádzame dvomi spôsobmi:
Výpis pre hodnoty log 1 (disjunktívna forma (DIF))
Logickú funkciu popisujeme logickým súčtom logických súčinov pomocou všetkých vstupných premenných.
Vstupné premenné, ktoré sú v danom bode s hodnotou 1 jednotkové, budú v súčine priame a ktoré sú nulové, budú v súčine negované.
Výpis pre hodnoty log. 0 (konjunktívna forma (KOF))
Logickú funkciu popisujeme logickým logickým súčinom logických súčtov pomocou všetkých vstupných premenných.
Vstupné premenné, ktoré sú v danom bode s hodnotou 0 nulové, budú v súčte priame a ktoré sú jednotkové, budú v súčte negované.

## Slide 15
Kombinačné a sekvenčné obvody
Logické obvody delíme do dvoch základných skupín:
kombinačné logické obvody
    Ich výstupy závisia výlučne od vstupných stavov – vo svojej štruktúre (a opise) neobsahujú vnútorné stavy
    Y (t) =  [ X (t)]
    Realizujú kombinačnú logickú funkciu, ktorú je možné opísať pravdivostnou tabuľkou obsahujúcej všetky prípustné kombinácie vstupných hodnôt
    Analýza a syntéza je jednoduchšia ako u sekvenčných obvodov
sekvenčné obvody
    Ich výstupy závisia od vstupných aj vnútorných stavov (závisí na postupnosti vstupných stavov v minulosti - história, pamäť)
    Y(t n1)  [S(t n), X(t n)] S(t n1)  [S(t n), X(t n)]
    Analýza a syntéza je vo všeobecnosti zložitejšia

## Slide 16: Základné úlohy pri práci s logickými systémami
Pri práci s logickými systémami existujú dve hlavné úlohy, ktoré je potrebné riešiť:
Štruktúrna analýza logických systémov, skrátene analýza je určenie chovania sa systému pre jeho zadanú vnútornú štruktúru a pre jeho počiatočný vnútorný stav. Pritom pod chovaním systému rozumieme súhrn všetkých vzťahov medzi časovými postupnosťami vstupných signálov a im zodpovedajúcich výstupných signálov.
Štruktúrna syntéza logických systémov, skrátene syntéza je určenie vnútornej štruktúry logického systému, ktorý má predpísané chovanie a obsahuje len podsystémy zadaného typu.
Ak je riešenie syntézy možné, potom je vždy viacznačné. Preto sú obvykle predpísané aj ďalšie podmienky, ktoré má štruktúra spĺňať, napr. požiadavka na minimálne materiálové náklady, rýchlosť, spoľahlivosť, atď.