## Slide 1: Základné operačné charakteristiky a parametre logických obvodov

## Slide 2: Realizácie logických obvodov
V súčasnosti sa najčastejšie používajú
  TTL (transistor-transistor logic) v rôznych alternatívach.
    Nízkopríkonové TTL (L),
    Rýchle TTL (H)
    Schottky TTL (S), rýchle ale s väčším príkonom
    Nízkopríkonové Schottky TTL (LS)
    Rýchle (F).
    Nízkonapäťové TTL (LVTTL) pre 3.3V napájanie
  CMOS (complemetary metal-oxid semiconductor) realizované pre rôzne napájacie napätia aj ako nízkopríkonový ekvivalent TTL (HCT)
  ECL, DTL, RTL, ...

## Slide 3: Princíp TTL
Základná štruktúra TTL hradla:
  Viacemitorový tranzistor na vstupe vytvárajúca operáciu AND
  Výstup tzv. Totem,
  Špeciálny prípad riešenia výstupu: otvorený kolektor
    Priame spínamie záťaže rádovo 100mA
    Paralelné spojenie viacerých výstupov na spoločnú externú záťaž R pre vyvorenie log. Operácie AND
  Napájacie napätie 5V s toleranciou 0,25V až 0.5V podľa typovej rady 54…, resp 74…
  V porovnaní s CMOS väčší príkon
  Vo všeobecnosti rýchlejšie ako CMOS (podľa verzie hodiny aj viac ako 100MHz)
  U niektorých obvodov hlavne určených pre zbernicové aplikácie možnosť uviesť výstup do tzv. Tretieho stavu = stav vysokej impedancie na výstupe (High Z - odpojenie výstupu)

## Slide 4: Princíp CMOS a BiCMOS
Základná štruktúra CMOS
  Komplementárna dvojica MOS FET tranzistorov
  Alternatívy s napájaním 15V, 5V, 3,3, 2,5V, 1,25V
  Príkon súvisí s frekvenciou zmien log. Úrovní
  Typicky použiteľné podľa verzie do desiatok MHz (hodiny)
  BiCMOS – kombinovaná logika, vstup CMOS, výstup TTL

## Slide 5: Napájacie napätie
Napájanie logických obvodov sa pre prehľadnosť obyčajne nezakresľuje do schém
Veľkosť napätia a prúdový odber závisí najmä na technológii obvodu a u CMOS aj na pracovnej frekvencii.
Rozvod napájania môže predstavovať cestu pre rušenie – vhodný návrh plošného spoja, blokovanie keramickými kondenzátormi
Napájací zdroj stabilizovaný a vhodne výkonovo navrhnutý

## Slide 6: Úrovne H a L
Sú určené druhom realizácie a napájacím napätím
Intervaly sú inak definované na vstupe a výstupe obvodu
Logický zisk udáva koľko ekvivalentných vstupov je možné pripojiť na jeden výstup pri zachovaní dostatočných napätí na vstupoch pre úrovne H a L
  Je určený pomerom max. veľkostí výstupného a vstupného prúdu logického obvodu
CMOS
TTL

## Slide 7: Šumová imunita
Šumová imunita (Noise Immunity) opisuje odolnosť logických obvodov voči rušivým vplyvom (impulzom) pôsobiacim na vstupe.
Udáva sa vo voltoch a predstavuje maximálnu amplitúdu rušivého vplyvu, ktorý ešte nenaruší správnu činnosť logického obvodu.
Ak rušenie prekročí hraničnú hodnotu môže spôsobiť chybnú úroveň na výstupe obvodu

## Slide 8: Prevodová charakteristika
Prevodová charakteristika opisuje súvis napätia na výstupe voči napätiu na vstupe v statickom režime (jednosmerné napätia)
Nie je skoková (ideálna, podobná napäťovému komparátoru) ale v zakázanom pásme sa často obvod správa ako zosilňovač (kvázi lineárna prevodová charakteristika)
Exitujú obvody, ktorých vstup sa správa ako napäťový komparátor s hysteréziou (Schmitt-Trigger, napr. Invertor 7414)
  vytvarovanie poškodených (zašumených, deformovaných) impulzov,
  Zvýšenie šumovej imunity
  Spracovanie impulzov s veľmi pomalými hranami

## Slide 9: Dynamické parametre
Viď definície z merania:
  Oneskorenie
  Doba čela a tyla impulzu
  Šírka impulzu (minimálna aby obvod zareagoval – určuje maximálnu pracovnú frekvenciu)

## Slide 10: Hazardy
Hazardy sú nekorektné stavy v logickom systéme, napr. Objaví sa nakrátko niekde úroveň L hoci by v danom bode podľa logickej funkcie systému mala byť trvale úroveň H
Hazardy môžu spôsobovať nekorektné a niekedy aj nepredvídateľné správanie sa – fungovanie celého systému, napr. Zapnutie alebo vypnutie nejakého zariadenie, ktoré by v danom čase a za daných podmienok nastať nemalo
Hazardy sú typické pre asynchrónne systémy, kde sa hodnoty môžu meniť kedykoľvek v čase, riešením je navrhnúť logický systém ako synchrónny

## Slide 11: Príklady vzniku hazardov
Synchrónny system
Asynchrónny systém

## Slide 12: Ďalšie parametre
Rozsah pracovných teplôt
  S teplotou sa čiastočne menia aj ostatné parameter obvodu
  Obvody sa vyrábajú vo verziách pre rôzne teplotné rozsahy
    Napr. TTL rad 54…. -55 - +128°C, 74… 0 - +70°C

## Slide 13: Puzdrenie
Rovnaké obvody môžu byť puzdrené v rôznych typoch puzdier
Puzdro môže určovať niektoré medzné hodnoty použitia obvodu, napr. Max stratový výkon, rozsah pracovných teplôt a pod.