## Slide 1
ALGEBRY, LOGIKY, LOGICKÉ FUNKCIE, KÓDY A ČÍSLA

## Slide 2: Booleova algebra
Základným nástrojom pre opis logických systémov a obvodov je Booleova algebra
1849 - George Boole
  algebraická formulácia procesov logického myslenia
Booleova algebra je algebraický systém (B), pre ktorý platí:
  Booleovské premenné môžu nadobúdať iba hodnoty 0 a 1 (True a False) (prvky B)
  3 základné operátory:
    logický súčin AND (., ꓥ),
    Logický súčet OR(+, ꓦ),
    Negácia, inverzia NOT (‘, ¯)
  výsledky operácií (x AND y), (x OR y), x´ (funkčné hodnoty) sú tiež prvkami z B (sú tiež Booleovské premenné)

## Slide 3: Postuláty
1.postulát:
V Booleovej algebre sa dva výrazy rovnajú, ak jeden výraz možno nahradiť druhým.
2.postulát:
Existencia prvku 1 a 0
3.postulát:
Komutatívny zákon
4.postulát:
Asociatívny zákon

## Slide 4
5.postulát:
Distríbutívny zákon
6.postulát:
Existencia komplementu
7.postulát:
Zákon identickej mocniny
8.postulát:
Vlastnosti prvkov 1 a 0
Postuláty

## Slide 5
De Morganove pravidlá (pravidlá inverzie)

## Slide 6
Upravená všeobecná Booleova algebra, využívaná pri syntéze kombinačných obvodov s využitím iba jedinej logickej operácie
Peirceova algebra
– Peirceova algebra je algebraický systém, ktorý obsahuje najmenej dva prvky 0 a 1 a jeden základný operátor NOR, ktorý sa označuje ako Peirceov operátor. Tento operátor možno vyjadriť v tvare:
Schefferova algebra
– Schefferova algebra je algebraický systém, ktorý obsahuje najmenej dva prvky 0 a 1 a jeden základný operátor NAND, ktorý sa označuje ako Schefferov operátor. Tento operátor možno vyjadriť v tvare:
Peirceova a Schefferova algebra

## Slide 7
Logické funkcie
Logické funkcie sú funkcie, ktorých argumenty a funkčné hodnoty nadobúdajú konečný počet hodnôt. Dvojhodnotové logické funkcie sa nazývajú Boolovými funkciami.
log. funkcia:
oblasť definície: množina 2n navzájom rôznych n-tíc
– hodnota log. funkcie môže nadobudnúť hodnoty: 0 a 1

## Slide 8
Zápis logických funkcií pomocou tabuľky
obsahuje všetky n-tice argumentov a im zodpovedajúce hodnoty
logická funkcia môže byť úplne alebo neúplne určená

## Slide 9
Zápis logických funkcií v kanonickom tvare
Každú logickú funkciu možno vyjadriť pomocou dvoch kanonických tvarov.
1. kanonický tvar
- vyjadruje logickú funkciu f(x1, x2, x3, ... xn) v tvare súčtu súčinov premenných.
2. kanonický tvar
- vyjadruje logickú funkciu f(x1, x2, x3, ... xn) v tvare súčinu súčtov premenných.

## Slide 10
Grafické znázornenie logických funkcií

## Slide 11
Zápis logických funkcií - Vennove diagramy
- Definičná oblasť funkcie je predstavená rovinným útvarom, pričom každej premennej sú v tomto útvare priradené dve oblasti. V jednej oblasti premenná nadobúda hodnotu 1, v druhej 0.

## Slide 12
Zápis logických funkcií - Karnaughove mapy
- sú odvodené z Venových diagramov. Každej oblasti z Vennovho diagramu zodpovedá jeden štvorček mapy. Počet štvorčekov pre n-premenných je 2n. Prechod od Vennových diagramov ku Karnaughovým mapám:

## Slide 13
Zápis logických funkcií - Karnaughove mapy

## Slide 14
Najviac používané logické funkcie sa znázorňujú schematicky pomocou zaužívaných – štandardizovaných schematických značiek.
Pre rovnakú funkciu sa používa viacero rôznych značiek
Značky sa používajú rovnako pre formálny zápis logických funkcií (operácií) ako aj v elektrických schémach pre skutočné zapojenie elektronických obvodov
Elektronické obvody realizujúce základné logické operácia sa často nazývajú hradlá
Zápis logických funkcií - funkčné bloky

## Slide 15
Funkcia NOT (negácia, inverzia, INVERT)
Zápis logických funkcií - funkčné bloky
x | x̄
0 | 1
1 | 0

## Slide 16
Zápis logických funkcií - funkčné bloky
Funkcia AND (logický súčin
x | y | xꓥy
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 17
Funkcia OR (logický súčet)
Zápis logických funkcií - funkčné bloky
x | y | xꓦy
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 18
Základné operácie je možné kombinovať pre vytvorenie zložitejších logických funkcií
Najjednoduchšie kombinácie je pridanie NOT na výstup alebo vstup operácií AND a OR, čím vzniká operácia NAND, resp. NOR
  Pridanie NOT sa označuje pridaním krúžku na daný vývod značky
Kombinácie základných operácií
x | y | xꓥy
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
x | y | xꓦy
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 19: Kódy a čísla
Logické systémy sa často používajú pre spracovanie rôznych typov dát
Pod dátami budeme rozumieť kombináciu jednotiek a núl = bitov zoskupených do určitej skupiny (bajt, slovo, …)
Tieto kombinácie – skupiny môžu byť interpretované dvoma spôsobmi:
  Hodnota – číslo, napr. veľkosť veličiny vstupujúca do výpočtu v programe v PC
  Znak – symbol, napr. písmeno v textovom súbore uloženom v PC
Napríklad kombinácia bitov 01000001 môže vyjadrovať v binárnej sústave hodnotu 65 alebo reprezentovať písmeno A podľa kódovej tabuľky ASCII
Ak máme skupinu bitov je vždy nutné vedieť ktorý bit je navýznamnejší (má najvyššiu váhu skratka MSB) a ktorý je najmenej významový (má najnižšiu váhu – LSB)

## Slide 20: Číselné sústavy
Princíp vyjadrenia hodnoty v číselných sústavách je založený na pozícii (polohe) číslice voči bodke/čiarke oddeľujúcej celú časť čísla od zlomkovej časti
Pozícia predstavuje exponent na ktorý je potrebné umocniť tzv. základ sústavy, aby sme dostali vyjadrovanú hodnotu.
  Desiatková sústava: základ 10, číslice 0, 1, …, 9, príklad vyjadrenia hodnoty
    2124,3110 = 2.103 + 1.102 + 2.101 + 4.100 + 3.10-1 + 1.10-2
  Dvojková (binárna) sústava: základ 2, číslice 0, 1, príklad vyjadrenia hodnoty:
    1011,012 = 1.23 + 0.22 + 1.21 + 1.20 + 0.2-1 + 1.2-2 = 810+0+210+110+0+0.2510=11,2510
  Šesťnásťková (hexadecimálna – H) sústava: základ 1610, číslice 0, 1, …, 9, A, B, C, D, E, F, príklad vyjadrenia hodnoty:
    BC,3H = B.161 + C.160 + 3.16-1 = 1110.161 + 1210.160 + 3.16-1 = 17610+1210+ 0,1875 10= 188,1875 10
  …

## Slide 21: Konverzie medzi číslenými sústavami
Princíp prevodu do desiatkovej sústavy vyplýva z definície – viď príklady v predchádzajúcom
Princíp prevodu z desiatkovej sústavy do inej je založený na postupnom delení čísla v desiatkovej sústave základom cieľov sústavy
  Špeciálne zjednodušené prevody sú možné medzi sústavami s mocninami základov, napr. medzi binárnou a hexadecimálnou sústavou (16=24) alebo medzi binárnou a osmičkovou sústavou (8=23)
  Postup:
    Do binárnej: každá hexa číslica sa nahradí ekvivalentom 4 jednotiek a núl v binárnej sústave, napr.: 3AFH = 0011 1010 11112
    Do hex: doplnia sa nuly pred najvyšší a najnižší rád aby vznikli štvorice od oddeľovacej čiarky a následne sa každá štvorica nahradí hexa číslicou: napr. 110101.1012 = 0011 0101.10102 = 35,AH

## Slide 22: Aritmetické verzus logické operácie
Logické operácie boli definované v Booleovej logike a boli odvodené z výrokovej logiky, napr. logický súčet: výrok: svieti slnko alebo prší je pravdivý (log. 1), ak aspoň jedna časť je pravdivá (celý výrok je nepravdivý iba ak je zamračené = nesvieti slnko ale neprší), teda inak log. 1 + log. 1 = log. 1 výsledok je iba jednobitový
Aritmetické operácie sú viazané na “počty”, teda 1+1=210=102 – výsledok je dvojbitový
Aritmetické operácie je možné vytvárať z logických, napr. aritmetický súčet dvoch jednobitových čísel A, B

## Slide 23: Kódovanie čísel I.
Rovnaké číslo môže byť zastúpené (vyjadrené) pomocou rôznych kódov (rôznou kombináciou jednotiek a núl), napr.
  Binárne číslo (dvojková sústava)
  Prvý komplement (negácia bitov)
  Druhý komplement (prvý complement +1)
  Komplementy sa s výhodou používajú pri aritmetických operáciách – umožňujú napr. nahradiť rozdiel súčtom
  BCD kód – vyjadruje každú číslicu desiatkového čísla binárne pomocou 4 bitov
    Napr. 1 1010 01112 = 42310 = 0100 0010 0011BCD

## Slide 24: Kódovanie čísel II.
  Pridanie znamienkového bitu pred najvyšší bit binárneho kódu, napr.
    0001 0101‬ = 2110, 1001 0101 = -2110‬
  Rozdelenie bitov na mantisu a exponent (plávajúca desatinná čiarka) používa sa pre rozšírenie rozsahu vyjadriteľných čísel pri danom obmedzenom počte bitov pre ich vyjadrenie, napr. presnosť single – 32 bitov, double – 64 bitov, extended 128 bitov
  Grayov kód (pri zmene hodnoty o 1 sa v kóde mení vždy iba jeden bit – ochrana pred náhodnými kombináciami pri prechodových javov v snímačoch polohy a otočenia)
  Termometrický kód (posúva sa 1 po rozsahu bitov alebo plní sa skupina jednotkami – obdoba stĺpcového indikátora na teplomeri, plnenie zásobníka, úroveň hladiny a pod.)
  Ochranné kódy s detekciou chyby a prípadne aj opravou (parita, Hamming, …)

## Slide 25: Kódovanie textu (čísla, písmená, znaky)
Štandardne sa používa tzv. ASCII kód
Základný ASCII kód je 7 bitový a umožňuje kódovať číslice, veľké a malé písmená, zobraziteľné aj nezobraziteľné znaky používané v textových reťazcoch (string)
Príklad:
  ASCII kód číslice 5 je 011 01012 = 35H
  ASCII kód písmena A je 100 00012 = 41H
Okrem základnej verzie sa používa aj rozšírený ASCII kód využívajúci 8 bitov pre zobrazenie neanglických znakov, matematických symbolov atď.
Detaily pozri internet