## Slide 1: Optická vlákna
  Semestrální práce z předmětu
  X32TSS – Telekomunikační systémy a sítě
  3.ročník FEL ČVUT
  Leoš Junek
  Michal Kurdiovský

## Slide 2: Úvod
Optické vlákno
- průhledné tenké vlákno pro přenos světla
- sklo, plast
- vláknová optika
- telekomunikace, osvětlení, senzory,
  obrazová technika

## Slide 3: Princip funkce
Optické vlákno (am. optical fiber, br. optical fibre)
- jádro obklopené obalovou vrstvou (pláštěm)
- válcový dielektrický vlnovod
Totální odraz (total internal reflection)
- rozhraní jádro-plášť: žádný lom, pouze odraz
- materiálová podmínka: njádro > nplášť
- optická podmínka: úhel dopadu ν > ν krit, kde ν krit je kritický úhel (úhel měříme od kolmice na rovinu dopadu)

## Slide 4: Typy
Optický vlnovod (optical waveguide)
- přenáší jednu nebo více vln světelných paprsků, tzv. vidů (modes)
Vlákna jednovidová a vícevidová
- jednovidové vlákno (single mode, mono-mode)
- mnohovidové vlákno (multi-mode)
- zvláště u jednovidových vláken: část energie přenášena pláštěm (evanescentní vlna)
jednovidové vlákno:

## Slide 5: Typy (pokračování)
jednovidové vlákno – průměr 8 µm až 10 µm
mnohovidové vlákno – průměr 50 µm, 62,5 µm a více

## Slide 6: Materiály
Běžná vlákna – křemík
Vlákna pro přenos záření vyšších vlnových délek (infračervené z.)
zirkoničitan fluorový (fluorozirconate)
hlinitan fluorový (fluoroaluminate)
chalkogenit (chalcogenide glasses)
Index lomu těchto skel: asi 1,5
Rozdíl indexů lomu mezi jádrem a pláštěm: menší než 1%
Plastová vlákna (plastic optical fiber, POF)
- jádro: polymetylmetakrylát (PMMA), plášť: fluorované polymery
- obvykle skoková změna indexu lomu (SI), mnohovidová
- mnohem vyšší útlum: 1 dBm-1 a vyšší => brání širšímu užití

## Slide 7: Použití optických vláken (obecně)
Využití pro přenos dat:
- vysokorychlostní přenosy dat na velké vzdálenosti
(podmořské kabely, mezinárodní a národní sítě, metropolitní sítě, průmyslový ethernet)
- rychlý přenos dat s požadavkem na minimální ztráty
(přenos digitální informace z DVD/CD/MD rekordérů)
Využití bez přenosu dat:
- dekorativní i přímé osvětlování
(v bazénech, sprchových koutech, saunách nebo v prostředích s nebezpečím výbuchu)
- optovláknové snímače teploty
- medicínské využití (odstraňování usazenin v cévách atd.)

## Slide 8: Použití optických kabelů (konkrétně)
Využití pro přenos dat:
GÉANT (celoevropská akademická počítačová sít)
- 10 Gbps (CESNET připojen rychlostí 2,5 Gbps)
- propojuje více než 3 tisíce evropských institucí
CESNET2 (akademická počítačová síť ČR)
- rychlost 10 Gbps
- páteřní linka - technologie DWDM, ostatní okruhy technologie POS
- páteřní linka propojuje Prahu, Brno, Olomouc a Hradec Králové
PASNET (Pražská akademická počítačová síť)
- 10 Gbps páteřní síť napojena na CESNET
- 100 km optických cest

## Slide 9: Použití opt. vláken (pokračování)
GÉANT
CESNET
PASNET

## Slide 10: Výhody a nevýhody opt. vláken
Výhody:
- Imunita vůči elmag. polím
- Velká přenosová šířka
- Interferenční imunita
- Odolnost proti žíravinám
- Přenášení i malého množství energie
- Explozní imunita
- Teplota okolního prostředí
- Snazší a lacinější instalace
- Malé rozměry a hmotnost
- Vysoká kvalita přenosu
- Nízká cena
Nevýhody:
- Absorbce vodíku
- Vysoká cena pro malý přenosový výkon
- Mechanické namáháni
- Nevodivost
- Radiace

## Slide 11: Závěr
Optická vlákna nabízí:
vysoké rychlosti přenosu
velké přenosové vzdálenosti
příznivá cena
Trendy:
budoucnost telekomunikací
rychlosti přenosu dat porostou
není zcela využit potenciál